# Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

.......................................................	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach

.................................................... 	 ul. Batalionów Chłopskich 25

(nazwa i adres Wykonawcy) 		42-425 Kroczyce

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA …………………………….……………………….. PLN brutto

Słownie złotych:………………............................................................................................

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, tj...........................................zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………..złotych).

*Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,

| Kryterium: Okres gwarancji |
| --- |
| Oferowany okres gwarancji: (min. 12 m-cy; max 36 m-cy) | ……………… miesięcy |
| Kryterium: Termin płatności faktur |
| Oferowany termin płatności faktur (7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) | ……………….. dni |

Oświadczam(y), że:

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić)

- podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …………..

- …………..

Brak skreślenia w pkt 7 i niewypełnienie pola w pkt 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

- nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej określonych części zamówienia:

- …………..

- …………..

Nie wypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 8 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty.

- Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach ……..

Niewypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

- Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić)

Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niewypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Oświadczam, że należę/nie należę do sektora MŚP*(niewłaściwe wykreślić)

Brak skreślenia w pkt 12 oznaczać będzie, że Wykonawca należy do sektora MŚP

- Oświadczenie o zgodności ofertowanej koparko - ładowarki z opisem przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| Marka/model i rok produkcji oferowanej koparko - ładowarki | Należy wskazać: ……………………… ……………………… ……………………….. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1. | Koparko – ładowarka jest fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 r., | Tak / Nie |
| 1.2. | Koparko – ładowarka spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | Tak / Nie |
| UKŁAD NAPĘDOWY |
| 2.1. | Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej 50-55 kW, | Tak / Nie |
| 2.2. | Silnik spełniający normę emisji spalin STAGE IIIB, | Tak / Nie |
| 2.3. | Manualna skrzynia biegów w układzie min. cztery biegi do przodu i cztery do tyłu, | Tak / Nie |
| 2.4. | Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie, | Tak / Nie |
| 2.5. | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, | Tak / Nie |
| 2.6. | Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy, | Tak / Nie |
| 2.7. | Koła jezdne z oponami przednie w zakresie 18 - 20” cali i tylne w rozmiarze 26” cali, | Tak / Nie |
| 2.8. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l. | Tak / Nie |
| UKŁAD ELEKTRYCZNY |
| 3.1. | Napięcie 12 V – zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań. | Tak / Nie |
| UKŁAD HYDRAULICZNY |
| 4.1. | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, | Tak / Nie |
| 4.2. | Wydatek pompy w układzie hydraulicznym minimum 160 l/min., | Tak / Nie |
| 4.3. | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 250 bar | Tak / Nie |
| KABINA |
| 5.1. | Spełniająca normy ROPS/FOPS, | Tak / Nie |
| 5.2. | Wentylacja i ogrzewanie, | Tak / Nie |
| 5.3. | Amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa, | Tak / Nie |
| 5.4. | Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom prawa, | Tak / Nie |
| 5.5. | Lusterka zewnętrzne | Tak / Nie |
| 5.6. | Uchylne szyby boczne | Tak / Nie |
| 5.7. | Wycieraczki szyby przedniej i tylniej, | Tak / Nie |
| 5.8. | Otwieranie maski przedniej z wnętrza kabiny, | Tak / Nie |
| 5.9. | Poziom hałasu wewnątrz kabiny nie większy niż 77dB | Tak / Nie |
| 5.10. | Wyposażenie w skrzynkę narzędziową, trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę | Tak / Nie |
| UKŁAD ŁADOWARKOWY |
| 6.1. | Łyżka wielofunkcyjna otwierana o pojemności nie mniejszej niż 1,0 m3 z zębami i widłami do palet, | Tak / Nie |
| 6.2 | Wysokość załadunku łyżki ładowarki nie mniejsza niż 3,20 m | Tak / Nie |
| 6.3. | Automatyczny powrót do pozycji kopania, | Tak / Nie |
| 6.4. | Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, | Tak / Nie |
| 6.5. | Układ równoległego podnoszenia, | Tak / Nie |
| 6.6. | Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, | Tak / Nie |
| UKŁAD KOPARKOWY |
| 7.1. | Ramię o zmiennej długości rozsuwane teleskopowo, | Tak / Nie |
| 7.2. | Przesuw boczny ramienia koparki, | Tak / Nie |
| 7.3. | Maksymalna głębokość kopania min 5,2m, | Tak / Nie |
| 7.4. | Kąt obrotu łyżki min 180 stopni, | Tak / Nie |
| 7.5. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne, | Tak / Nie |
| 7.6. | 1 łyżka koparkowa o szerokości w zakresie 400 mm - 450 mm, | Tak / Nie |
| 7.7. | 1 łyżka koparkowa o szerokości nie mniejszej niż 600 mm, | Tak / Nie |
| 7.8. | 1 łyżka skarpowa o szerokości nie mniejszej niż 1500 mm. | Tak / Nie |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 8.1. | Główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia biegów, mosty) wykonane przez tego samego producenta) | Tak / Nie |
| 8.2. | Sterowanie układem koparkowo – ładowarkowym za pomocą dźwigni mechanicznych, | Tak / Nie |
| 8.3. | Pojazd wyposażony w błotniki kół przednich i tylnych, | Tak / Nie |
| 8.4. | Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę wynosi co najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin | Tak / Nie |
| 8.5. | Dostawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki | Tak / Nie |
| 8.6. | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki na terenie Polski | Tak / Nie |
| 8.7. | Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego | Tak / Nie |
| 8.8. | Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki powinien wynosić maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej rozpoczęcia | Tak / Nie |
| 8.9. | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | Tak / Nie |
| 8.10. | Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki | Tak / Nie |

Informacje dotyczące Wykonawcy:

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Numer telefonu:…………………………………………

Numer faksu:……………………………………………

Adres email: …………………………………………….

....................................... dnia................. 2018 roku

..................................................................

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

W przypadku wskazania w którymkolwiek wierszu:, „Nie” – oferta będzie podlegać odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ